## Slide 1
计算机原理与嵌入式系统
习题课
2025.6.6

## Slide 2
第一章作业

## Slide 3
1.5 将下列16进制数转换为10进制数，将10进制数转换成16进制数
789AH，0CEFH，1234D，7890D
[解析] 789AH=30874D 0CEFH=3311D
1234D=4D2H 7890D=1ED2H
1.6 将下列10进制数转换成8位二进制补码：
19，63，–1，–44，127，–127
[解析] 19=00010011原=00010011补
63=00111111原=00111111补
-1=10000001原=11111111补
-44=10101100原=11010100补
127=01111111原=01111111补
-127=11111111原=10000001补

## Slide 4
1.8 已知：
1）[x1]补=0000 0001，[y1]补=1111 1111
2）[x2]补=0101 1110，[y2]补=0011 0111
3）[x3]补=1001 1110，[y3]补=1100 0101
4）[x4]补=0110 1110，[y4]补=1000 0100
请计算[xi]补＋[yi]补，( i = 1 ~ 4)，并判断结果是否出现溢出?
[解析] 1) 0000 0000 未溢出
2) 1001 0101 溢出
3) 0110 0011 溢出
4) 1111 0010 未溢出
[结论] 若记符号位向前进位为CP，次高位向前进位为
CF，当且仅当CP^CF=1时，结果发生溢出

## Slide 5: 1.9
一个无符号的4位的10进制数，需要使用多少位二进制数才能表示？如果使用非压缩BCD码，则需要多少位二进制数才能表示？
[解析]
无符号四位最大十进制数为9999，介于8092 - 16184之间，因此需要14位无符号二进制数表示
非压缩BCD一个字节仅用来表示一位BCD码，其中低4位表示0~9，高4位为0，即需要8位表示4位，因此需要4×8=32位非压缩BCD码

## Slide 6: 补充1.16
冯•诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是（D）
I.二进制的运算规则简单
II.制造两个稳态的物理器件较容易
III.便于用逻辑门电路实现算术运算
A)仅I、II
B)仅I、III
C)仅II、III
D)I、II、III

## Slide 7: 补充1.17
假定带符号整数采用补码表示，若 int型变量x和 y 的机器数分别是FFFF FFDFH和0000 0041H ，则x、y的值以及x-y的机器数分别是（C）
A)x = -65，y = 41，x-y 的机器数溢出
B)x =-33，y = 65，x-y 的机器数为FFFF FF9DH
C)x = -33，y = 65，x-y 的机器数为FFFF FF9EH
D)x=-65，y = 41，x-y 的机器数为FFFF FF96H

## Slide 8: 补充1.17
[结论] 正数的补码与源码相同
负数补码=反码(原码除符号位各位取反)+1
[解析] 容易看出y=65 --> 排除A、D --> x=-33, y=65
--> x-y=-98
11100010原 --> 10011101反 --> 10011110补=9EH
如果按照补码定义来计算：

## Slide 9: 补充1.18
已知带符号整数用补码表示，float型数据用IEEE754标准表示。假定变量x的类型只可能是int或float，当x的机器数为C800 0000H时，x的值可能是（A）
A)-7×227
B)-216
C)217
D)25×227
(1) 若x是float类型
[解析]

## Slide 10: 补充1.18
(2) 若x是int类型
C800 0000H=1100 1000 0000 ... 0000B (补码表示的负数)
从补码回退到原码
step1. 除符号位各位取反
step2. 加1
故

## Slide 11: 补充1.19
已知带符号整数用补码表示。变量X，Y，Z的机器数分别为FFFDH，FFDFH，7FFCH，下列结论中，正确的是（D）
A)若X，Y，Z为无符号整数，则Z<X<Y
B)若X，Y，Z为无符号整数，则X<Y<Z
C)若X，Y，Z为带符号整数，则X<Y<Z
D)若X，Y，Z为带符号整数，则Y<X<Z

## Slide 12: 补充1.19
[解析]
若X, Y, Z为无符号整数，FFFDH > FFDFH > 7FFCH，所以A和B错误
若X，Y，Z为有符号整数，FFFDH<0, FFDFH<0, 7FFCH>0，所以Z最大
可知 |X|<|Y|，所以X>Y，故选D

## Slide 13: 补充1.20
下列数值中，不能用IEEE-754浮点精确表示的（A）
A)1.2
B)1.25
C)2.0
D)2.5
[解析] 能用IEEE-754精确表示的数可以表示为：

## Slide 14: 补充1.21
某8bits二进制机器数为 1100 0011B，若其表示的是E4M3的FP8浮点数，其真值为（ ）；若其表示的是E5M2的FP8浮点数，其真值为（ ）。提示：（1）无需计算最后数值，写出表达式即可。（2）按照规格化浮点数格式（上表中normal情形）计算。
[解析]
E4M3，bias=7，1100 0011B， (-1)×(8-7)×(1+0.25+0.125)
E5M2，bias=15，1100 0011B， (-1)×(16-15)×(1+0.5+0.25)

## Slide 15
第二章例题

## Slide 16: 2.1
计算机体系结构、计算机组成和计算机实现三者之间有什么关系？
[解析]
计算机体系结构(computer architecture)关注计算机的基本设计思想和由此产生的逻辑结构。
计算机组成(computer organization)关注的是机器中各个功能单元的逻辑设计、物理实现和部件之间的互联组织。
计算机实现技术关注更底层的集成电路设计、结构设计、组装工艺、电源技术和冷却措施等。

## Slide 17
2.2 影响冯·诺依曼结构计算机性能的主要技术瓶颈是什么？
[解析] 指令和数据共用一条主线，取指和取数据会产生冲突
2.8 寄存器和存储器都是存储数据的，两者有哪些主要区别？
[解析]
寄存器位于CPU中，速度很快，存储容量也较小，存取的代价也较小
存储器一般位于CPU外，速度稍慢，容量比寄存器大，存取代价较大
电路器件的实现原理不同

## Slide 18: 2.10
什么是微指令？什么是微程序？控制ROM的作用是什么？
[解析]
微指令：在机器的一个CPU周期中，一组实现一定操作功能的微命令的组合，构成一条微指令；微指令=微操作码+执行顺序位。
微程序：一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的。这个微指令序列通常叫做微程序
控制ROM：指令集中所有指令都对应一段微程序，他们存放在控制ROM中，每段微程序的每条微指令都有唯一的地址，当一条指令被执行时，指令译码器对指令操作码进行译码，找到对应微程序的存放地址，开始执行。

## Slide 19: 2.12
指令采用固定长度编码有哪些优点？也会带来哪些问题？
[解析]
优点：一次取指操作可以读取一条完整的指令；定长指令执行时间相同，这为采用流水线和超标量等并行处理技术带来了极大便利，有利于性能提升。
缺点：对于复杂的操作，难以在单条指令实现，需要多条指令组合。受指令位数限制，对立即数的大小和格式有限制。

## Slide 20: 2.13
请参照例2.1，分步骤写出第3条加法指令“ADD R1, R0, R1”的执行过程。
[解析] 过程解析可以不严谨，但是取指令和指令执行必须要有。
1)程序计数器PC的内容0x20000008送到地址生成部件，寻址内存单元。
2)操作控制器发读信号，将0x20000008单元的内容“0x???? ????”读出至指令寄存器IR。
3)程序计数器PC自动加4，指向下一条指令的存放地址0x20000000C。
4)指令译码器ID对指令操作码进行译码，操作控制器OC按照操作时序发出相应的控制信号。
5)指令的地址码部分指示操作数在哪。本条指令中的两个源操作数存放在R0和R1，运算结果存放到R1。操作控制器OC控制实现R0＋R1 → R1。

## Slide 21: 2.14
假设A和B是同一条总线所连接的两个存储器单元，总线位宽大于或等于存储单元的位数。现在需要将A单元的内容传送到B单元中，能否在一个总线周期内完成传送任务？为什么？
[解析] 不能。数据传送过程必须分为两步，第一步先将源操作数从内存单元中加载到CPU内某个寄存器暂存，第二步将暂存的内容写入目的存储单元。

## Slide 22: 2.15
假设Ij和Ij+1是前后相继的两条指令，请举例说明指令流水线的“WAR”和“WAW”两种数据相关问题。
[解析]
WAR示例：Ij+1试图在指令Ij读一个数据之前写该数据，此时指令Ij 读到的是被Ij+1“篡改后的数据”。
WAW示例：Ij+1试图在指令Ij写数据之前写数据，这样最终结果将由Ij 决定，而程序的本意是保留Ij+1的结果。

## Slide 23
2.16 名称解释：（1）转移目标指令；（2）转移代价；（3）转移延迟槽；（4）BTB。
[解析]
(1)转移目标指令：转移指令的目标指令，即下一条紧接着执行的命令。
(2)转移代价：假设在指令序列中，指令Ij是一条无条件转移指令，其在流水线上的执行步骤为：取指、译码、计算转移地址并更新程序计数器PC。第三个周期阶数之后，第四个周期将读取转移目标指令Ik。但在此之前，指令Ij+1和Ij+2也先后进入了流水线，转移必须将这两条指令丢弃。上述过程产生的两个流水线周期延迟被称为转移代价。
(3)转移延迟槽：转移指令Ij后面的一个时间片。
(4)BTB：转移目标缓冲器。BTB收集和存储了近期所有转移指令的有关信息，并按照查找表的形式组织，为动态转移预测提供信息。

## Slide 24
2.20 什么是同构多核与异构多核？采用异构多核的目的是什么，试举例说明。
[解析]
同构多核处理器：每个内核结构相同，地位相等。
异构多核处理器：配置具有不同功能和性能的内核。
异构多核的目的：兼顾性能和低功耗，以匹配实际应用需求。
2.25 作为一种性能指标，MIPS是否能客观反映计算机的运算速度？为什么？
[解析]
不同指令集中指令功能有较大差异，单条指令的执行时间不能代表性能。例如，CISC计算机的单条指令功能在RISC计算机上需要多条指令才能实现。

## Slide 25
补充2.26 在按字节编址，采用小端方式的32位计算机中，按边界对齐方式为以下C语言结构型变量a分配存储空间。
  struct record{
    short x1;
    int x2;
  } a;
若a的首地址为2024 FE00H，a的成员变量x2的机器数为1234 0000H，则其中34H所在存储单元的地址是（ D ）
A)2024 FE03H
B)2024 FE04H
C)2024 FE05H
D)2024 FE06H

## Slide 26
地址 | 变量 | 内容
2024 FE00H | x1 | 
2024 FE01H |  | 
2024 FE02H |  | 
2024 FE03H |  | 
2024 FE04H | x2 | 00H
2024 FE05H |  | 00H
2024 FE06H |  | 34H
2024 FE07H |  | 12H
[解析]
注：关于C语言
C结构体第一个成员存放的地址为结构体变量偏移量为0的地址。其他结构体成员自身对齐时，存放的地址为min{有效对齐值为自身对齐值，指定对齐值} 的最小整数倍的地址
C语言中如果没有使用“#pragma pack(n)”指定对齐宽度，默认“指定对齐值”规则是按照结构体中最宽的成员所需要的字节数（本题中x2是4字节类型，即按照n=4对齐存放成员）。

## Slide 27: 补充2.27
浮点运算速度为93.0146 PFLOPS，说明该计算机每秒完成的浮点数操作次数为（ D ）
A)9.3×1013次
B)9.3×1015次
C)9.3千万亿次
D)9.3亿亿次

## Slide 28: 补充2.27
中文单位 | 中文简称 | 英文单位 | 英文简称 | 十进制(Byte=1)
位 | 比特 | bit | b | 0.125
字节 | 字节 | Byte | B | 1
开字节 | 开 | KiloByte | KB | 103
兆字节 | 兆 | MegaByte | MB | 106
吉字节 | 吉 | GigaByte | GB | 109
太字节 | 太 | TeraByte | TB | 1012
拍字节 | 拍 | PetaByte | PB | 1015
[解析] 教材P98 表3.1

## Slide 29: 补充2.28
下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI(Cycle Per Instruction)为1的是（ B ）
I.单周期CPU（指令周期等于T周期）
II.多周期CPU（指令周期对应多个T周期）
III.基本流水线CPU
IV.超标量流水线CPU
A)仅I、II B)仅I、III C)仅II、IV D)仅III、IV
[解析] 教材中并未定义“单周期CPU”和“多周期CPU”，但是在其他一些资料里有这些术语。多周期CPU中CPI>1；超标量因为有多条流水线，CPI<1。

## Slide 30: 补充2.29
若某计算机最复杂指今的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A~E实现，各功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps和50ps，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延时为20ps，则CPU时钟周期至少为（ D ）
A)60ps
B)70ps
C)80ps
D)100ps
[解析] 每个流水段时间应取最大的部件时间80ps，加上寄存器延时20ps，故CPU时钟周期是100ps。

## Slide 31
补充2.30 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是（ D ）
I.指令格式规整且长度一致
II.指令和数据按边界对齐存放
III.只有Load/Store指令才能对操作数进行存储访问
A)仅I、II B)仅II、III C)仅II、III D)I、II、III
[解析]
II，如果不是字对齐，需要2个总线周期来取指令或数据
III，非Load/Store体系中，以加法指令为例，操作数全部在寄存器需要而时间少于有操作数在存储器的情形，即指令执行所需的T周期不同，不利于实现流水线

## Slide 32: 补充2.31
在采用“取指、译码/取数、执行，访存、写回”5段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中s0、s1、s2、s3和t2表示寄存器编号。下列指令对中，不存在数据冒险的是（ C ）
I.I1: add s2, s1, s0 //R[s2]←R[s1]+R[s0]
II.I2: load s3, [t2] //R[s3]←Memory[R[t2]], 加载地址为R[t2]的存储单元
III.I3: add s2, s2, s3//R[s2]←R[s2]+R[s3]
IV.I4: store s2, [t2] //Memory[R[t2]]←R[s2], 保存至地址为R[t2]的存储单元
A)I1和I3 B)I2和I3 C)I2和I4 D)I3和I4

## Slide 33: 补充2.31
[解析]
数据冒险(数据相关)，指后一条指令需要用前一条指令的结果
A选项，I1中s2是结果，但I3的源操作数有s2
B选项，I2中s3是结果，I2的源操作数有s3
C选项，I2和I4都操作同一个存储单元，资源冲突
D选项，I4中s2是结果，I3中源操作数有s2

## Slide 34: 补充2.32
改错题。
（1）标量处理器中可以利用单条流水线实现整数运算和浮点数运算的并行。
（2）流水线机制能够有效提高CPI (Cycles Per Instruction)和IPC(Instructions Per Cycle)。
（3）相比CISC，RISC处理器完成相同功能需要更多的指令，故采用同一个C程序在RISC上的执行时间长于CISC处理器。
（4）由于不是标量，向量处理器不能像标量处理器那样使用多条流水线。

## Slide 35: 补充2.32
[解析]
(1)整数运算和浮点数运算规则不同，无法用单一的流水线实现并行。
(2)流水线机制能够有效提高IPC，理想情况下CPI=1。
(3)相比CISC，RISC处理器完成相同功能需要更多的机器指令，但C程序经编译后的机器代码执行效率可能更高。
(4)向量处理器也可以设计多条流水线。

## Slide 36
第二章作业

## Slide 37: 2-1 （教材P91页，习题2.6）
某16位计算机系统的数据总线位宽为16位，但是地址总线为24位，内存按照字节组织，该计算机系统的内存地址空间是多少？如果希望一次能够传送一个完整的字（16位），或者只传送这个字中的高8位或低8位，存储器应该如何组织？请画出存储器与总线连接的草图。
[解析] (1)地址空间大小224 Byte = 16 MB

## Slide 38
[解析] (2) 连线合理即可。
ADDR[1] | ADDR[0] | 传送内容
0 | 0 | 无数据传送
0 | 1 | DATA[7:0]
1 | 0 | DATA[15:8]
1 | 1 | DATA[15:0]

## Slide 39
2-2 在计算机系统中，多个系统部件之间的信息传送的公共通路称为___总线___。就其所传送的信息的性质而言，在公共通路上传送的信息包括___数据___、__地址___和___控制___信息。
2-3 计算机硬件能直接执行的只有___B___。
A. 符号语言 B. 机器语言
C. 机器语言和汇编语言 D. 汇编语言
2-4 冯•诺依曼计算机工作方式的基本特点是__B__。
A. 多指令流单数据流
B. 按地址访问并顺序执行指令
C. 堆栈操作
D. 存储器按内部选择地址

## Slide 40
3-1 机器指令与微指令之间的关系是__A__。
A. 用若干条微指令实现一条机器指令
B. 用若干条机器指令实现一条微指令
C. 用一条微指令实现一条机器指令
D. 用一条机器指令实现一条微指令
2-5 相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是__D__。
A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易
B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易
D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

## Slide 41
3-2 某计算机有如下部件：ALU，移位器，主存M，主存数据寄存器MDR，主存地址寄存器MAR，指令寄存器IR，通用寄存器R0~R3，暂存器C和D。
1) 请将各逻辑部件组成一个数据通路，并标明数据流动方向；
2) 参照教材P59页，例2.1，分步骤写出指令ADD R1，R2的执行过程。
[解析] (1)

## Slide 42
[解析] (2)
Ⅰ. 程序计数器PC的内容送到地址生成部件，寻址内存单元。
Ⅱ. 操作控制器发读信号，将PC指向的内容“0x???? ????”读出至指令寄存器IR。
Ⅲ. 程序计数器PC自动加4，指向下一条指令的存放地址。
Ⅳ. 指令译码器ID对指令操作码进行译码，操作控制器OC按照操作时序发出相应的控制信号。
Ⅴ. 指令的地址码部分指示操作数在哪。本条指令中的两个源操作数存放在R1和R2，运算结果存回R1。操作控制器OC控制实现R1＋R2 → R1。
注：写法同例题2.13

## Slide 43
4-3 运算器的核心功能部件是__B__。
A. 数据总线 B. ALU
C. 状态条件寄存器 D. 通用寄存器
4-4 计算机操作的最小时间单位是__A__。
A. 时钟周期 B. 指令周期
C. CPU周期 D. 微指令周期
4-5 在CPU中跟踪指令后继地址的寄存器是__B__。
A. 主存地址寄存器 B. 程序计数器
C. 指令寄存器 D. 状态条件寄存器

## Slide 44
5-1 以下关于超线程技术的描述，不正确的是__D__。
A. 超线程技术可以把一个物理内核模拟成两个逻辑核心，降低处理部件的空闲时间
B. 相对而言，超线程处理机比多核处理机具有更低的成本
C. 超线程技术可以和多核技术同时应用
D.超线程技术是一种指令级并行技术 线程级
5-2 下列关于RISC的说法中，错误的是__C__。
A. RISC机器的指令条数比CISC机器少
B. RISC机器的指令平均字长比CISC机器指令的平均字长短
C. 对于大多数计算任务来说，RISC机器程序所用的指令条数比CISC机器少 多
D. RISC机器和CISC机器都在发展

## Slide 45
6-3 以下表述不正确的是___C___。
A. 超标量技术让多条流水线同时运行，其实质是以空间换取时间
B. 多核处理机中，要利用发挥处理机的性能，必须保证各个核心上的复杂均衡
C. 现代计算机系统的存储容量越来越大，足够软件使用故称为“存储墙”
D. 异构多核处理机可以同时发挥不同类型处理机各自的长处，来满足不同种类的应用的性能和功耗需求
6-4 RISC思想主要基于___D___。
A. 减少指令的平均执行周期数 B. 减少硬件的复杂度
C. 便于编译器编译 D. 减少指令的复杂度
Reduced Instruction Set Computer
"存储墙"指CPU与内存的速度鸿沟，与容量无关。